## Slide 1
Implementacja i praktyczna ocena algorytmów synchronizacji w radiu programowalnym z wykorzystaniem USRP i pakietu Matlab
Witold Irlik
Kraków, 29.05.2015

## Slide 2
Opiekun pracy
dr inż. Marek Sikora
2/16

## Slide 3
Cel pracy
3/16
Ocena algorytmów synchronizacji dla różnych warunków szumowych

## Slide 4
Zagadnienia
4/16
Implementacja algorytmów synchronizacji w środowisku Matlab:
  nośnej
  próbek
Praktyczna implementacja algorytmów w:
  USRP
  RTL SDR
Badanie odporności algorytmów na:
  szum kanałowy
  efekt Dopplera
  kanały o różnej transmitancji
Notes: Nośnej:
pętla Costasa – jednym z częściej używanych układów do demodulacji sygnałów BPSK, pętla sprzężenia zwrotnego
Próbek:
early-late
Gardner – równania, rekurencja
  kanały o różnej transmitancji (symulacyjnie)

## Slide 5
Narzędzia
Pakiet Matlab
USRP
RTL SDR
5/16

## Slide 6
Kryteria oceny algorytmów
Bitowa stopa błędów
Moc obliczeniowa
6/16
Notes: Moc obliczeniowa – np. różna liczba próbek/symbol wymagana

## Slide 7
7/16
Koncepcja radia programowalnego (SDR)

## Slide 8
Plan
Schemat radia analogowego
Schemat radia programowalnego
Cechy radia programowalnego
Ograniczenia
Przykłady
Zastosowanie
8/16

## Slide 9
Schemat radia analogowego
9/16
wzmacniacz,
filtr w.cz.
konwerter RF/IF
wzmacniacz,
filtr IF
demodulator
BBE
RFE
IFE
BBE
Notes: Trzy grupy urządzeń:
Urządzenia częstotliwości radiowych
Urządzenia częstotliwości pośrednich
Urządzenia częstotliwości pasma podstawowego
RFE
Sygnał wielkiej częstotliwości odebrany przez antenę jest wzmacniany selektywnym wzmacniaczem niskoszumnym,
dzięki czemu wzmocniony zostaje sygnał tylko w wybranym paśmie częstotliwości
Kowerter RF/IF
Mieszacz przekształcający pożądany sygnał wejściowy na sygnał o częstotliwości pośredniej
IFE
Wzmacniacz sygnału p.cz. jest zarazem filtrem pasmowoprzepustowym, przepuszczającym np. sygnał tylko jednej stacji radiowej.
Demodulator:
Następny blok, czyli demodulator odzyskuje oryginalny sygnał z sygnału p.cz., dokonując jeszcze raz konwersji częstotliwości sprowadzając sygnał w np. zakres częstotliwości akustycznych

## Slide 10
Schemat radia programowalnego
10/16
wzmacniacz,
filtr w.cz.
przetwornik analogowo - cyfrowy
CPS
BBE
RFE
BBE
Notes: RFE
Sygnał wielkiej częstotliwości odebrany przez antenę jest wzmacniany selektywnym wzmacniaczem niskoszumnym,
dzięki czemu wzmocniony zostaje sygnał tylko w wybranym paśmie częstotliwości
Przetwornik analog/cyfra
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów:
  Wzmocnienie,
  filtracja,
  modulacja, demodulacja,
  kodowanie, dekodowanie
  Pomiędzy CPS, a BBE może być przetwornik cyfra/analog!!

## Slide 11
Cechy radia programowalnego
Programowo definiowane parametry systemu
Możliwość zmiany parametrów bez wymiany elementów fizycznych
Stosowanie procesorów sygnałowych ogólnego przeznaczenia
Dynamiczna regulacji mocy
Techniki radia kognitywnego
Brak problemów związanych z właściwościami fizycznymi elementów
11/16
Notes: Programowo definiowane parametry systemu:
  częstotliwość, pasmo sygnału, modulacja, moc
Możliwość zmiany właściwości bez wymiany elementów fizycznych
  Szybsza i łatwiejsza implementacja nowych algorytmów
Stosowanie procesorów sygnałowych ogólnego przeznaczenia
  Niższy koszt i krótszy czas wprowadzania nowych technologii
Możliwość dynamicznej regulacji mocy -> oszczędność baterii
      Techniki radia kognitywnego -> dynamiczny dobór częstotliwości
Brak problemów związanych z właściwościami fizycznymi sprzętu:
          tolerancje użytych elementów
          zmiany wartości elementów pod wpływem temperatury
          starzenie elementów.

## Slide 12
Ograniczenia
Moc obliczeniowa procesorów sygnałowych
Częstotliwość i rozdzielczość próbkowania w przetwornikach analogowo – cyfrowych
12/16

## Slide 13
USRP
Uniwersalna platforma oferowana przez firmę Ettus Research
Zarządzanie urządzeniem za pomocą złącza Ethernet
Zawiera podsystemy:
  FPGA
  przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
    rozdzielczość rzędu kilkunastu bitów
    częstotliwość próbkowania rzędu kilkuset MHz
Analogowa część toru radiowego znajduje się na dodatkowych modułach
13/16
Notes: Universal Software Radio Peripheral (urządzenie peryferyjne)
Realizuje procedury i algorytmy przetwarzania sygnałów :
modulacja,
  demodulacja,
  kodowanie,
  dekodowanie,
  Filtracja
  oraz konfigurację parametrów transmisji toru nadawczego i odbiorczego
  Współpracuje z MATLABEM
  Zakres pracy do 6 GHz – tylko części analgowe

## Slide 14
RTL SDR
Zestaw narzędzi, który pozwala urządzenia DVB-T opartych na chipsecie RTL2832U do stosowania jako radio programowalne
Umożliwia przesłanie próbek sygnału bezpośrednio do urządzenia głównego
Parametry przetworników analogowo-cyfrowych:
    rozdzielczość rzędu kilku bitów
    częstotliwość próbkowania rzędu kilku MHz
14/16
Notes: Parametry przetworników analogowo-cyfrowych:
    rozdzielczość rzędu kilku bitów // rząd wielkości mniejsze od USRP
    częstotliwość próbkowania rzędu kilku MHz // dwa rzędy wielkosci mniejsze od USRP

## Slide 15
Zastosowanie
15/16
źródło: Kaczorek P., „Radio programowalne i jego rola w przyszłych systemach radiokomunikacyjnych”, Akademia Morska
Notes: Systemy wojskowe
  Zmiany pasm częstotliwości
  Wprowadzanie nowych technik
Policja i służby ratownicze
Zmiany pasm częstotliwości
Zarządzanie zasobami, również cywilnymi
Przemysł motoryzacyjny
  Wzrastające znaczenie komunikacji radiowej
  Możliwość aktualizacji
Transport (kolej, lotnictwo)
  Systemy regionalne
  ===================
Infrastruktura systemów komórkowych
  Niższy koszt stacji bazowych wielotrybowych
  Niższy koszt wprowadzania nowych systemów, usług
Terminale systemów komórkowych
  Dalsza przyszłość (zużycie energii)
Elektronika masowego użytku ?

## Slide 16
16/16
Dziękuję za uwagę